## Slide 1: How to make Twincat-Ecat project
Written by 심재훈

## Slide 2: Intstall twincat xae and visual studio

## Slide 3: Create xae project

## Slide 4: 전원 설정 및 하이퍼쓰레딩
전원설정은 비절전 동작을 하도록(고성능)
하드디스크 끄기 설정 0분(사용 안 함)
바이오스에서 하이퍼쓰레딩 기능 끄기(추천사항)

## Slide 5: RT 메뉴에서 cpu 정보 가져오기
공유 cpu와 고립된cpu 설정이 가능함.

## Slide 6: C++ 프로젝트 생성
드라이버 프로젝트

## Slide 7: TcCOM 오브젝트 생성
TcCom object 생성(c++ 프로젝트 데이터를 다른 프로그램과 연결하기 위한 오브젝트)

## Slide 8: 태스크 생성(사이클 타임 설정)

## Slide 9: TcCom오브젝트 태스크에 할당

## Slide 10: Symbol 컨셉
여러가지 twincat 모듈간 데이터 통신을 하기 위해선 Symbol이라는 기능을 통해 데이터가 전달됨.
심볼은 tcCom을 통해 여러 프로그램 간에 데이터 통신이 전달됨.

## Slide 11: Symbol 생성
Tmc파일 선택시 좌측에 탐색 트리에서 인풋과 아웃풋 변수 생성이 가능함.

## Slide 12: Symbol 생성 후 C++ 업데이트
Ui로 만든 심볼을 c++ 클래스에 자동으로 추가해줌.
UI에서 심볼 편집이후 tmc 코드 생성을 해줘야 c++ 모듈에 추가됨.

## Slide 13: 전역 변수 추가
전역변수 헤더의 Module1Inputs와 Outputs 클래스에 심볼이 추가되고 오토 제너레이티드 콘텐츠 아래에 본인이 쓰고자 하는 심볼이외의 전역변수 선언.

## Slide 14: certificate
https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tc3_c/63050394893879947.html&id=
C++프로젝트 설정에서 TcSign에서 인증서 설정,
인증서 설정 전에 위 링크에서 테스트 서명 생성 참고. 재부팅 필수

## Slide 15: 빌드
서명에서 문제 없이 넘어가야함. 문제 생기면 구글링해서 해결
빌드 후 초록 버튼 (런타임 실행) 클릭
정상 작동하면 우측하단 실행창의 트윈캣 상태가 초록이 됨.

## Slide 16: TwinCAT IO- ehtercat esi 파일
디렉토리 안에 esi파일(.xml) 구해서 넣기
Pdo매핑등의 데이터 생성이 간편해짐.
C:/Twincat/3.1/config/io/ethercat
파일 추가후 재부팅 해야 적용됨.

## Slide 17: How to get esi file
.xml 형태의 object dictionary
Ethercat slave info

## Slide 18: OD (Object Dictionary)
Canopen 통신에서 슬레이브의 각 변수들의 주소는 정적으로 할당되어 있음. 슬레이브의 주소를 통해 각 변수에 접근이 가능함.
OD는 제어기 또는 이더캣 슬레이브 장치 제조사의 펌웨어 설명, 매뉴얼 등을 통해 찾을 수 있음.
Elmo의 경우 ds402, ds301 manual에 추가적으로 ethercat_application_manual 참고
Epos의 경우 Epos4-firmware-specification 참고
제어기의 경우 canopen CiA402를 기준으로 작성되기 때문에 유사하나 mapping 방법이 다름.
통신에 사용되는 변수의 단위, 정보를 얻기 위해서 읽어야만 함.

## Slide 19: OD
Index 집주소
Sub index 방번호
Data type 방크기
Access type 방의 내용물에 대한 접근 권한
Pdo mapping PDO설정이 가능한지와 어디 PDO에 들어갈 수 있는지?
Ex) 0x3160 집(index)의 0x01방(subindex)에는 analog input 1 voltage가 살고 있고 TxPdo에 매핑이 가능하며 마스터에서 읽기(RO)만 가능함. 이집엔 방이 3개 있고 0x02번 방엔 ai2voltage가 살고 있음. 방은 16bit 크기고 자료형은 int16이며 1cnt당 1mV의 의미를 가짐. 0x00방엔 아무도 안 삶.

## Slide 20: Pdo mapping
PDO(process data object) 주기적인 데이터 교환
SDO(service data object) 단발성 메시지 교환
주기적으로 커맨드를 주고 데이터를 받기 위해서는 PDO에 변수 주소를 등록해야 함.

## Slide 21: RxPDO mapped object (0x1600~)
RxPDO는 슬레이브 입장에서 수신하는 pdo로 마스터 입장에선 명령하는 데이터임.
Elmo사는 대부분의 명령을 이미 RxPDO object(주소록 묶음)에 넣어놓았지만 epos는 주소록이 비어 있음.
epos4
Elmo gold

## Slide 22: TxPDO mapped object (0x1a00~)
RxPDO가 수신이라면 TxPDO는 송신임. 마스터 입장에서 측정값이나 모터 상태를 받아들이는 데이터임.

## Slide 23: PDO mapped object editing
Elmo의 경우 대부분의 pdo 매핑이 가능한 변수들이 mapped object로 존재하지만 epos의 경우 오브젝트 수정을 통해 변경이 필요함.

## Slide 24: PDO mapped object editing
SDO 메시지를 통해서 해당[ex) 0x1600]의 subindex 0x00에 0을 쏴서 pdo해제를 하고 서브인덱스(방)마다 할당 하고자 하는 index와 subindex를 sdo로 입력해주고 마지막에 subindex 0x00에 전체 할당된 방의 개수(0x00 제외)를 할당.

## Slide 25: Twincat Rt ethernet driver setting
이더넷 어답터에 rt이더넷 드라이버 저장

## Slide 26: EtherCAT Scan
scan device, NC 기능을 쓰지 않을 예정이므로 캔슬
엘모나 epos로 잡히면 esi 적용된 것임. 아니면 box

## Slide 27: Twincat pdo settings
SM2(TxPDO), SM3(RxPDO)
Elmo의 경우 여러 개 적용이 가능함
Epos의 경우 하나 적용이 가능하지만 PDO 설정이 필요함.

## Slide 28: Elmo pdo
PDO assignment 중복 클릭이 가능함 아웃풋 여러가지 생성
PDO(0x16~~)마다 안에 어떤 오브젝트가 있는지 컨텐츠 위의 pdo list 클릭을 통해 확인 가능
일부 오브젝트는 중복 선택 불가
필요한 데이터만 선택 추천

## Slide 29: Statusword 해석 (aka statemachine)
Operational에 도달해야 정상적인 제어가 가능함. 이를 위해 controlword로 스테이트 머신에 입력을 줘야함.
비트 연산을 통해 statusword를 통해 스테이트를 알아낼 수 있음. 스테이트와 연관된 비트만 취합하기 위해 비트연산 수행 (0b01101111=111)
m_Outputs.Sword_gui[i] = m_Inputs.Status_elmo[i] & 111;

## Slide 30: Controlword 생성
스테이트에 따른 트랜지션을 위해 컨트롤 워드 계산이 필요함.

## Slide 31: Ex) controlword generation
else if (m_Outputs.Sword_gui[i] == 39) {
//operation enabled
//
B_flag[7] = false;
}
else if (m_Outputs.Sword_gui[i] == 7) {
//quick stop active
//12
m_Trace.Log(tlInfo, FENTERA, "Quick stop occur ");
m_Outputs.Control_elmo[i] = 4;
}
else if (m_Outputs.Sword_gui[i] == 15) {
//fault reaction active
//14
m_Outputs.Control_elmo[0] = 4;
}
else if(m_Outputs.Sword_gui[i] == 8){
//fault
//15
m_Outputs.Control_elmo[i] = 128;
}
}
else {
//desired_servo_state==false
m_Outputs.Control_elmo[i] = 7;
}
}
for (int i = 0; i < 4; i++) {
if (m_Outputs.Sword_gui[i] == 39) {
m_Outputs.State_gui[i] = true;
}
else { m_Outputs.State_gui[i] = false;}
if (Desired_servo_state == true) {
if (m_Outputs.Sword_gui[i] == 0)
{//not ready to switch on
//1
}
else if (m_Outputs.Sword_gui[i] == 64 || m_Outputs.Sword_gui[i] == 96) {
//switch on disabled
// 2
m_Outputs.Control_elmo[i] = 6;
}
else if (m_Outputs.Sword_gui[i] == 33) {
//ready to switch on
//3
m_Outputs.Control_elmo[i] = 7;
}
else if (m_Outputs.Sword_gui[i] == 35) {
//switch on
//4
m_Outputs.Control_elmo[i] = 15;
}

## Slide 32: HMI server license

## Slide 33: Hmi server setting 1st login
Service port : config 눌러서 비밀번호 처음에 설정 필요함
크롬이나 엣지이상의 브라우저 사용
로그인 이후 webserver 세팅 사용 필요함.

## Slide 34: HMI web server setting
Webserver endpoints에 http://0.0.0.0:1020 추가 필요.
0.0.0.0 (외부 네트워크에서 연결용 ip주소)
1020 포트(빈 포트 hmi 추천 포트임)

## Slide 35: Hmi project 생성
프로젝트 생성

## Slide 36: Hmi project 생성
단일 페이지라면 프로젝트 생성
여러 페이지 ui라면 제네레이터로 레이아웃 잡는게 편함.
Try!

## Slide 37: ui 서버에 퍼블리시 서버 찾기

## Slide 38: ui 서버에 퍼블리시 가능한지 체크
Certifiacate 이슈가 나올텐데 yes 눌러주면 됨
Password는 서버 비밀번호 config에서 생성한 비밀번호 임
문제가 없다면 위의 퍼블리시를 통해 서버에 ui를 등록 할 수 있음.
퍼블리시하는 이유는 서버에 디폴트 프로그램으로 등록하기 위함.
비주얼스튜디오를 안켜도 실행이 가능해짐.
그리고 1020포트 사용 권장. 외부 연결이 가능함.

## Slide 39: 방화벽 설정
핸드폰등의 외부에서 앱 구동을 하기위한 방화벽설정
1020포트 인바운드 룰 생성 필요

## Slide 40: Ads 심볼 연결
서버 config 페이지
ADS탭
Runtime
PLC1또는 add runtime으로 런타임 연결
포트 클릭시 c++task 클릭
연결
포트 검색시 트윈캣 런타임 실행중이여야 함

## Slide 41: Ads 심볼 로컬 연결
서비스가 서버랑 로컬 서버 두개에 연결되는데 이것은 비주얼 스튜디오로 열리는 프로그램 자체 서버 설정임.
마찬가지로 서버 config처럼 런타임 연결해도 됨.

## Slide 42: Ads 심볼 확인
View-other windows-twincat hmi configuration
All symbols-ADS아래에서 데이터 확인 가능함.
트윈캣 런타임 프로젝트의 ads 심볼이 성공적으로 연결되어 다룰 수 있음.
아웃풋도 인풋도 ui에서 수정이 가능하지만 이왕이면 인풋을 write-only 아웃풋을 read-only로 사용하면 좋다.

## Slide 43: GUI basic
Gui 페이지와 관련된 내용은 twincat hmi관련 유튜브와 문서 참조
Tool box에서 gui component drag
컴포넌트 더블클릭 시 속성 창에서 프로그래밍 가능

## Slide 44: Textblock example
스패너는 일반 속성
일반적으로 컴포넌트 들은 common에서 주요 기능에 대한 조작이 가능함.
Ex) 텍스트 블록에 표시되는 글자는 common의 text에서 수정가능
데이터 바인딩을 통해 ads 심볼과 동기화 가능.

## Slide 45: Textblock example
심볼 선택

## Slide 46: Button example
버튼과 같은 인풋 요소(gui 입장)은 속성이 아니라 이벤트 속성(번개표시)에서 조작해야 함.
이벤트 별 프로그래밍이 가능한데 원하는 이벤트에 함수를 조작하면 됨.

## Slide 47: Button example
좌측에서 드래그해서 블록코딩을 하면 됨. Writetosymbol을 통해 심볼 조작이 가능함.
컨디션이나 스위치를 통해 조건문 생성이 가능함.

## Slide 48: 빌드
Solution platform : TwinCAT HMI로 변경
빌드 수행
기본 프로젝트 설정에 따라 hmi 서버에 퍼블리시 됨.
Ppt 예제에서는 3000번

## Slide 49: UI test
TwinCAT runtime 실행
TwinCAT HMI server 재실행
  1020은 프로젝트 빌드 후 프로젝트 퍼블리시 해야 빌드 내용이 업데이트 됨.
  3000은 빌드만 해도 자동으로 퍼블리시 됨. 최종 퍼블리시가 아니라면 3000에서 테스트하고 최종 빌드만 퍼블리시
Ui페이지 열기

## Slide 50: Ex) textblock+button
버튼 텍스트에 심볼을 링크해서 버튼 조작 테스트가 가능함.